## Slide 1: Апарати для розділення суспензій. Відстійники

## Slide 2: Відстоювання
Швидкість осадження (або спливання) твердих часток розраховують за формулою Стокса, м/с:
де - діаметр сферичної частинки, м;
- дійсна густина твердої фази, кг/м3;
- густина рідини, кг/м3;
- в’язкість рідини, Па·с.

## Slide 3
Через неправильну геометричну форму часток уводять поняття чинника форми :
Для частинок:
круглої форми () некруглої форми ()
=0,77 =0,66
довгастих ( пластинчастих
=0,58 =0,43

## Slide 4
Швидкість затиснутого осадження можна розрахувати за емпіричною формулою, м/с:
де – об’ємна частка рідини, яка визначається за формулою:
де - відповідно об’єми рідкої і твердої фаз, м3;
– масова частка твердої речовини в розчині.

## Slide 5
Площа відстоювання, м2:
де – маса освітленої рідини, кг;
– густина рідини, кг/м3;
– продуктивність відстійника, м3/м2 .

## Slide 6: Горизонтальний відстійник
Недоліком такого відстійника є його великі розміри.

## Slide 7: Відстійник з центральним введенням суспензії
1 — кільцевий жолоб;
2 — завантажувальна труба;
3 — зливальний штуцер;
4 — гребковий пристрій;
5 — пристрій для ущільнення шламу;
6 — розвантажувальний штуцер.

## Slide 8: Відстійник з периферійним введенням суспензії
1— кільцевий жолоб;
2 — кільцева перегородка;
3 — корпус;
4 — гребкова ферма;
5 — устрій для ущільнення шламу;
6 — розвантажувальний штуцер;
7 — зливальна труба;
8 — кільцевий резервуар

## Slide 9: Відстійник – декантер
1 — корпус;
2 — дзвін;
3 — зливальна труба;
4 — труба подачі;
5 — приймач освітленого щолоку;
6 — розподільна чаша;
7 — гребковийпристрій;
8 — розвантажувальний штуцер

## Slide 10: Чотирикамерний відстійник
1 — діафрагма;
2 — гребки;
3 — перетічний стакан;
4 — розподільна коробка;
5 — кільцевий жолоб;
6 — зливна коробка;
7 — зливальний штуцер;
8 — зливні труби;
9 — конус нижньої камери;
10 — розвантажувальний штуцер.

## Slide 11
Переваги відстійників:
низькі енергетичні витрати на поділ суспензій;
простоту устрою, а отже високу надійність у роботі й простоту ремонту та виготовлення;
велика продуктивність і можливість розділення суспензій з високими значеннями відношень Р/Т.
Недоліки відстійників:
низький ступінь поділу;
великі габарити.